# ПРОГРАММА

# СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

# ВОДИТЕЛЕЙ-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ

# (ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ

# ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «С»

# (ВУС-837э/м)

(на основании программы профессиональной подготовки

машиниста электростанции передвижной)

Настоящая Программа Предназначена для подготовки водителей- электромехаников передвижных электроагрегатов в образовательных учреждениях организаций и воинских частях, осуществляющих подготовку водителей-электромехаников передвижных электроагрегатов.

Программа разработана Управлением боевой подготовки Военно-воздушных сил.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа является дополнением к «Программе подготовки водителей транспортных средств категории «С» в образовательных учреждениях организаций и предназначена для подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов по военно-учетной специальности «водитель-электромеханик передвижных электроагрегатов (ВУС-837)».

Для прохождения указанной подготовки, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», привлекаются граждане мужского пола, достигшие возраста 17-ти лет, подлежащие очередному призыву на военную службу, годные по состоянию здоровья, физическому развитию, морально-психологическим качествам и имеющие профессиональную пригодность не ниже III категории.

Программой предусматривается изучение электроагрегатов АБ-4-Т400-М2, АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-Т400-1ВПМ1) и АД-30Т400-1РПМ2.

Изучение устройства двигателей электроагрегатов проводится после изучения двигателей автомобилей.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОРВАНИЯ

После прохождения обучения по данной программе курсант

должен знать:

назначение, принцип действия и устройство изучаемых электроагрегатов;

признаки и причины основных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации;

правила технической эксплуатации электроагрегатов;

правила техники электробезопасности при работе на электроагрегатах;

должен уметь:

развертывать для работы и свертывать после выполнения работ изучаемые элетроагрегаты;

эксплуатировать электроагрегаты на различных режимах работы в любое время года;

выявлять и устранять, возникающие в процессе эксплуатации неисправности;

проводить технические обслуживания;

выполнять правила электробезопасности и оказывать первую помощь пострадавшим от воздействия электрического тока;

правильно вести учет работы агрегатов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Организация обучения должна обеспечивать высокое качество подготовки электромехаников передвижных электроагрегатов для успешного выполнения ими обязанностей при прохождении воинской службы и в народном хозяйстве по полученной профессии.

Учебные группы (взвода) по подготовке электромехаников передвижных электроагрегатов создаются численностью до 30 человек.

2. Обучение проводится в один или несколько потоков (в одну или несколько смен) с учетом своевременного выполнения плановых заданий, равномерного распределения учебной нагрузки между преподавателями и мастерами, наиболее рационального и эффективного использования имеющейся учебно-материальной базы.

3. Основными видами обучения являются теоретические, лабораторно-практические и практические занятия и тренировки. При этом все занятия должны проводиться в логическом сочетании, способствуя формированию у обучаемых знаний, умений и навыков, необходимых электромеханику передвижных электроагрегатов.

4. Теоретические занятия по каждой теме должны планироваться, как правило, не более 2-х часов в день, лабораторно-практические и практические (тренировки) 4-6 часов.

Продолжение одного часа теоретических (лабораторно-практических) занятий – 45 мин., включая время на подведение итогов.

5. При обучении курсантов изложение теоретического материала производится в следующей последовательности: название, назначение, расположение и крепление на электроагрегате механизма, прибора; общее устройство и принцип работы; неисправности, их признаки, причины и способы устранения; техническое обслуживание.

6. На всех занятиях изучение устройства и работы агрегатов, механизмов и приборов сопровождается показом на материальной части (деталях, узлах, механизмах, агрегатах), макетах и стендах с использованием кинофильмов (диафильмов) и других технических средств обучения. При необходимости разрешается использовать схемы и плакаты.

7. Лабораторно-практические занятия предназначены для привития курсантам твердых навыков в работе на электроагрегатах, в техническом обслуживании, устранении эксплуатационных неисправностей и соблюдения правил техники безопасности.

8. С целью углубления и расширения знаний, полученных на теоретических, лабораторно-практических занятиях по устройству электроагрегатов изучение материальной части проводится с частичной разборкой и сборкой агрегатов, узлов и механизмов.

9. Для проведения лабораторно-практических занятий учебная группа делится на учебные бригады. В каждой бригаде назначается старший из числа курсантов. Занятия проводятся преподавателем совместно с мастером производственного обучения, имеющими удостоверения о проверке Правил техники электробезопасности при эксплуатации военных электроустановок и опыт работы на электроагрегатах.

10. Главным в обучении является привитие курсантам твердых практических навыков в работе на электроагрегатах, техническом обслуживании, устранении эксплуатационных неисправностей и соблюдении правил техники безопасности.

Обучение курсантов заканчивается экзаменом, проводимом военно-экзаменационной комиссией по устройству, эксплуатации электроагрегатов и правилам электробезопасности.

11.  Курсантам, сдавшим экзамены военно-экзаменационной комиссии, присваивается вторая квалификационная группа по технике электробезопасности при эксплуатации электроустановок и выдается «Удостоверение о проверке знаний Правил электробезопасности по эксплуатации военных электроустановок».

Перечень тем и расчет часов

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Теоретич. занятия | Лабораторно- практич. зан. |
| 1. | Общие сведения по электротехнике. Технические характеристики передвижных электроагрегатов. | 6 | 6 |  |
| 2. | Устройство двигателей электроагрегатов | 32 | 16 | 16 |
| 3. | Устройство электрической части электроагрегатов | 26 | 18 | 8 |
| 4. | Правила техники электробезопасности при эксплуатации электроагрегатов | 12 | 8 | 4 |
| 5. | Эксплуатация и техническое обслуживание электроагрегатов | 40 | 8 | 32 |
|  | Экзамен | 6 |  | 6 |
|  | ИТОГО | 122 | 56 | 66 |

Тема1. Общие сведения по основам электротехники,

технические характеристики передвижных электроагрегатов –

6 часов.

Занятие 1,2. Понятие об электрическом токе. Свойства электрического тока – 2 часа.

ЭДС, напряжение, ток. Сопротивление и проводимость. Проводники и диэлектрики. Электрическая цепь и ее элементы. Закон Ома. Последовательное. Параллельное и смешанное соединение проводников, резисторы.

Тепловое и химическое действие электрического тока. Электрическая емкость. Конденсаторы.

Занятие 3,4. Переменный ток и его применение. Понятие об измерении электрических величин – 2 часа.

Параметры переменного тока: напряженность, сила тока, мощность, частота и период. Активное и реактивное сопротивления. Трехфазный ток. Соединение звездой, треугольником. Линейные, фазные токи и напряжения, отношение между ними.

Измерительные приборы, их классификация, принцип действия, устройство и работа. Схемы включения электроизмерительных приборов в цепь. Приборы для измерения сопротивлений: омметры и мегаомметры.

Занятие 5. Передвижные электроагрегаты АБ-4-Т400-М2, АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-Т400-1ВПМ1) и АД-30-Т400-1РПМ2 – 2 часа.

Назначение, технические характеристики, области применения и общее устройство.

Тема 2. Устройство двигателей электроагрегатов – 32 часа.

Занятие 1. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя УД-25Г-М1 (УД-2-М2) электроагрегата АБ-4-Т400-М2 – 2 часа.

Назначение, расположение, устройство и работа кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Неисправности, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.

Занятие 2. Системы охлаждения, смазки, питания и зажигания двигателя УД-25Г-М1 (УД-2-М2) – 2 часа.

Назначение, расположение, устройство и работа приборов систем охлаждения, смазки, питания и зажигания двигателя УД-25Г-М1 (УД-25Г-М2). Неисправности, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание систем охлаждения, смазки, питания и зажигания.

Занятие 3. Двигатель Д-120 (2ч-10,5/12) электроагрегата АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-т400-1ВПМ1) – 2 часа.

Принцип работы четырехтактного дизельного двигателя. Степень сжатия и ее влияние на мощность и экономичность дизельного двигателя. Особенности устройства и работа кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов, систем охлаждения, смазки, питания.

Неисправности этих механизмов и систем, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя.

Занятие 4. Дизельный двигатель Д-65А-П электроагрегата АД-30-Т400-1РПМ2-2 часа.

Особенности устройства и работа кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов двигателя.

Неисправности указанных механизмов, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание механизмов двигателя.

Занятие 5. Системы охлаждения, подогрева и смазки двигателей      Д-120 (2ч-10,5/12) и Д-65А-П – 2 часа.

Особенности устройства и работы системы охлаждения, подогрева и смазки двигателей Д-120 (2ч-10,5/12) и Д-65А-П.

Неисправности указанных механизмов и систем, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание систем охлаждения, подогрева и смазки.

Занятие 6. Система питания топливом двигателей Д-120 (2ч-10,5/12) и Д-65А-П – 2 часа.

Назначение, расположение, устройство и работа узлов и приборов системы питания двигателей топливом.

Занятие 7. Система питания воздухом двигателей Д-120 (2ч-10,5/12) и Д-65А-П – 2 часа.

Назначение системы питания двигателей воздухом. Необходимость очистки воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Схема и принцип работы системы питания двигателей воздухом. Воздушный фильтр, впускной и выпускной трубопроводы. Неисправности системы питания топливом и воздухом, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание систем питания топливом и воздухом.

Занятие 8. Электрооборудование двигателей Д-120 (2ч-10,5/12) и Д-65А-П – 2 часа.

Назначение, устройство и работа приборов электрооборудования двигателей: генератора, аккумуляторной батареи, реле-регулятора, стартера, свечей накаливания. Приборы контроля за работой двигателей.

Неисправности приборов электрооборудования, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание приборов электрооборудования.

Лабораторно-практические занятия – 16 часов.

Упражнение 1 и 2. Механизмы и системы двигателя УД-25Г-М1 (УД-25Г-М2) электроагрегата АБ-4-Т400-М2 – 4 часа.

Устройство и взаимодействие деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Возможные неисправности механизмов, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Регулировка теплового зазора между носком коромысла и стержнем клапана.

Устройство и взаимодействие деталей, узлов и приборов систем охлаждения, смазки, питания и зажигания. Возможные неисправности, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя.

Упражнение 3 и 4. Механизмы и системы Д-120 (2ч-10,5/12) и электроагрегата АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-т400-1ВПМ1) – 4 часа.

Устройство и взаимодействие деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Возможные неисправности механизмов, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Регулировка теплового зазора между носком коромысла и стержнем клапана.

Упражнение 5 и 6. Механизмы и системы двигателя Д-65А-П электроагрегата АД-30-Т400-1РПМ2-4 часа.

Устройство и взаимодействие деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. Возможные неисправности механизмов, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Регулировка теплового зазора между носком коромысла и стержнем клапана.

Устройство и взаимодействие деталей, узлов и приборов систем охлаждения, смазки и электрооборудования. Возможные неисправности, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Регулировка натяжения привода вентилятора.

Упражнение 7 и 8. Системы питания топливом и воздухом двигателей Д-120 (2ч-10,5/12) и Д-65А-П – 4 часа.

Устройство и взаимодействие узлов и приборов систем питания топливом и воздухом двигателя. Возможные неисправности, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Регулировка насоса и форсунки на минимальную и максимальную подачу топлива.

Тема 3. Устройство электрической части электроагрегатов –

26 часов.

Занятие 1. Электрическая часть электроагрегата АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-Т400-1ВПМ1). Генератор ГС-8 – 2 часа.

Назначение, устройство электрической части агрегата, трехфазного синхронного генератора ГС-8. Соединение обмоток и принцип работы генератора. Неисправности генератора, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание генератора.

Занятие 2. Блок аппаратуры электроагрегата АД-8-Т400-1ВПМ1  (ЭД-8-Т400-1ВПМ1) – 2 часа.

Назначение, устройство и работа элементов блока аппаратуры. Неисправности элементов блока аппаратуры, причины, признаки, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание блока аппаратуры.

Занятие 3. Блок приборов электроагрегата АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-Т400-1ВПМ1) – 2 часа.

Назначение, устройство и работа элементов блока приборов (амперметра, мегомметра, вольтметра, выключателя нагрузки и освещение приборов). Включение этих приборов в электрическую схему агрегата.

Неисправности блока приборов, причины, признаки, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание блока приборов.

Занятие 4. Электрическая схема электроагрегата АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-Т400-1ВПМ1) – 2 часа.

Электрическая схема электроагрегата. Цепь возбуждения. Цепь силовая. Цепь подзарядного устройства. Защита генератора от перегрузок и коротких замыканий. Техническое обслуживание электрической части агрегата.

Занятие 5. Электрическая часть электроагрегата АБ-4-Т400-М2. Генератор, блок аппаратуры и блок приборов – 2 часа.

Назначение, общее устройство и техническая характеристика электрической части агрегата. Особенности устройства и принцип работы генератора ГАБ-4-Т400-М2, блока аппаратуры и блока приборов, включение их в электрическую схему агрегата. Неисправности генератора, блока аппаратуры и блока приборов, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание генератора, блока аппаратуры и блока приборов.

Занятие 6. Электрическая схема электроагрегата АБ-4-Т400-М2 – 2 часа.

Электрическая схема электроагрегата. Цепь возбуждения. Цепь силовая и освещения. Работа элементов блока аппаратуры и блока приборов в электрической схеме агрегата. Неисправности и обслуживание электрической части агрегата.

Занятие 7. Генератор ГС-30-50 электроагрегата АД-30-Т400-1РПМ2 – 2 часа.

Назначение, общее устройство и принцип работы трехфазного генератора ГС-30-50. Соединение обмоток генератора. Неисправности генератора, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание генератора.

Занятие 8. Распределительное устройство агрегата АД-30-Т400-1РПМ2 – 2 часа.

Назначение, устройство и работа щита управления (реостата уставки напряжения, установочного автомата, пакетного переключателя, кнопки выключателя), блока компаундирования, блока корректора напряжения (нелинейного дросселя, селеновых выпрямителей, вольтодобавочного трансформатора, трансформатора тока). Включение в цепь элементов распределительного устройства, их неисправности, причины, способы обнаружения и устранения.

Занятие 9. Электрическая схема электроагрегата АД-30-Т400-1РПМ2 – 2 часа.

Электрическая схема электроагрегата. Цепи: силовая и возбуждения. Работа элементов щита управления корректора напряжения в электрической схеме агрегата. Техническое обслуживание электрической части агрегата.

Лабораторно-практические занятия – 8 часов.

Упражнение 1 и 2. Генератор ГАБ-4-Т400-М2 – 2 часа.

Устройство трехфазного синхронного генератора ГАБ-4-Т400-М2. Возможные неисправности, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание генератора.

Упражнение 3 и 4. Генераторы ГС-8, ГС-30-50 и щитов управления электроагрегатов АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-Т400-1ВПМ1), АД-30-Т400-1РПМ2 – 2 часа.

Устройство трехфазного синхронного генераторов ГС-8, ГС-30-50 и щитов управления. Возможные неисправности генераторов и щитов управления, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения. Техническое обслуживание генераторов.

Упражнение 5 и 6. Блок аппаратуры электроагрегата АБ-4-Т400-М2 – 2 часа.

Устройство блока аппаратуры электроагрегата АБ-4-Т400-М2. Порядок включения в цепь элементов блока аппаратуры этого электроагрегата. Возможные неисправности, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения.

Упражнение 5 и 6. Блок корректора и блока компаундирования электроагрегата АД-30-Т400-1РПМ2. Методика измерения сопротивления изоляции обмоток генератора и участков цепи электрической схемы электроагрегата. Контрольно-измерительные приборы – 2 часа.

Устройство блока корректора и блока компаундирования. Порядок включения их в электрическую цепь. Возможные неисправности, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения.

Подготовка и практическое измерение при помощи переносного мегомметра сопротивления изоляции обмоток генератора, участка цепи между генераторами и розеткой подключения нагрузки, участка цепи «массой» и прибором постоянного контроля изоляции. Устройство и работа контрольно-измерительных приборов.

Тема 4. Правила техники электробезопасности при эксплуатации электроагрегатов – 12 часов.

Занятие 1. Действие электрического тока на организм человека – 2 часа.

Виды поражения электрическим током. Зависимость степени поражения от величины тока, напряжения, физиологического состояния человека, состояния кожного покрова и др. факторов. Опасный ток и опасное напряжение. Организация безопасной эксплуатации электроагрегатов. Классификация помещений по степени опасности.

Занятие 2. Оказание помощи пострадавшим от электрического тока – 2 часа.

Порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока, правила выполнения приемов искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Первая помощь при ожогах электрической дугой.

Занятие 3. Общие требования к системе обеспечения электробезопасности – 2 часа.

Назначение, общее устройство и работа прибора контроля изоляции (ПКИ). Метод проверки его исправности. Назначение, общее устройство и работа прибора постоянного контроля изоляции типа М-143М. Методы проверки исправности изоляции и ее сопротивления. Устройство измерителей заземления МС-07, МС-08 и М-146. Применение защитных отключающих устройств. Правила пользования защитными средствами и их испытания.

Занятие 3. Мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электроагрегатов – 2 часа.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Правила и меры безопасности при обслуживании генераторов, электродвигателей и переносных кабельных сетей.

Лабораторно-практические занятия – 4 часа.

Упражнение 1. Практическое выполнение защитного и рабочего заземлений электроагрегатов – 4 часа.

Измерение сопротивления заземляющего устройства. Выполнение заземляющих устройств в почвах с высоким удельным сопротивлением. Показ приемов оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Зачет по технике электробезопасности.

Примечание: упражнение выполняется методом показного занятия с делением группы на две подгруппы.

Тема 5. Эксплуатация и техническое обслуживание электроагрегатов – 40 часов.

Занятие 1. Правила эксплуатации электроагрегатов – 2 часа.

Требования к личному составу, обслуживающему электроустановки. Порядок допуска личного состава к эксплуатации электроагрегатов. Общая методика обслуживания и устранения неисправностей электроагрегатов в процессе эксплуатации.

Подготовка электроагрегатов к работе. Пуск агрегатов и включение нагрузки. Обслуживание агрегатов во время работы. Остановка агрегатов. Особенности эксплуатации электроустановок в различное время года и в сложных метеорологических условиях. Ведение учета работы электроагрегатов.

Занятие 2. Техническое обслуживание электроагрегата АБ-4-Т400-М2 – 2 часа.

Виды и периодичность технических обслуживаний.

Объем и последовательность выполнения работ при ежедневном техническом обслуживании (ЕТО) электроагрегата.

Объем и последовательность выполнения работ при техническом обслуживании № 1 (ТО-1) электроагрегата.

Объем и последовательность выполнения работ при техническом обслуживании № 2 (ТО-2) электроагрегата. Сезонное техническое обслуживание.

Занятие 3. Техническое обслуживание электроагрегатов АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-Т400-1ВПМ1), АД-30-Т400-1РПМ2 – 2 часа.

Виды и периодичность технических обслуживаний.

Объем и последовательность выполнения работ при ежедневном техническом обслуживании (ЕТО) электроагрегатов.

Объем и последовательность выполнения работ при техническом обслуживании № 1 (ТО-1) электроагрегатов.

Объем и последовательность выполнения работ при техническом обслуживании № 2 (ТО-2) электроагрегатов. Сезонное техническое обслуживание.

Занятие 3. Подготовка электроагрегатов к кратковременному и длительному хранению (консервации). Снятие электроагрегатов с кратковременного и длительного хранения (консервации) – 2 часа.

Цель и задачи подготовки агрегатов к хранению.

Объем и последовательность выполнения работ при подготовке электроагрегатов к кратковременному хранению.

Объем и последовательность выполнения работ при подготовке электроагрегатов к длительному хранению.

Обслуживание (периодичность и объем работ) электроагрегатов, содержащихся на хранении. Снятие электроагрегатов с кратковременного и длительного хранения.

Лабораторно-практические занятия – 32 часа.

Упражнение 1. Работа на электроагрегате АБ-4-Т400М2 – 4 часа.

Подготовка электроагрегата АБ-4-Т400М2 к работе. Контрольный осмотр агрегата, заземление агрегата. Проверка сопротивления изоляции электрической цепи, подключение кабеля нагрузки к выходным зажимам агрегата. Пуск двигателя. Прогрев на малых оборотах, Достижение нормального температурного режима. Наблюдение за работой двигателя в номинальном режиме по контрольным приборам. Проведение необходимых регулировок при изменении режима работы двигателя.

Возбуждение генератора, включение нагрузки, определение тока нагрузки по показанию амперметра. Контроль за работой электроагрегата на различных режимах нагрузки. Остановка агрегата (отключение нагрузки – выключатель в положение «Отключено», снижение частоты вращения коленчатого вала двигателя, остановка двигателя).

Упражнение 2 и 3 по 4 часа. Работа на электроагрегатах АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-Т400-1ВПМ1) и АД-30-Т400-1РПМ2.

Подготовка электроагрегатов работе. Контрольный осмотр агрегатов, заземление агрегата. Проверка сопротивления изоляции электрической цепи, подсоединение нагрузки кабелем к щитовой муфте или к зажимам панели потребителя щита управления.

Пуск двигателя. Прогрев двигателя на малой частоте вращения коленчатого вала. Достижение нормального температурного режима. Проверка работы масляного насоса и всех контрольно-измерительных приборов. При нормальной работе двигателя нажатием кнопки «возбуждения», возбудить генератор. Поворотом рукоятки автомата в положение «Вкл.» включить нагрузку. Контроль за работой электроагрегатов на различных режимах нагрузки.

Остановка агрегата (включение нагрузки – повернув рукоятку автомата в положение «Отк», снижение частоты коленчатого вала двигателя, остановка двигателя). Отключить кабеля нагрузки от панели потребителей щитовой муфты.

Упражнение 4, 5 и 6 по 4 часа. Техническое обслуживание электроагрегатов АБ-4-Т400М2, АД-8-Т400-1ВПМ1 (ЭД-8-Т400-1ВПМ1) и АД-30-Т400-1РПМ2.

Выполнение работ при ежедневном техническом обслуживании, техническом обслуживании № 1 и № 2 изучаемых электроагрегатов. Устранение обнаруженных неисправностей. Сезонное обслуживание.

Упражнение 7 и 8 по 4 часа. Подготовка электроагрегатов к кратковременному и длительному хранению.

Выполнение работ по подготовке электроагрегатов к кратковременному и длительному хранению. Ознакомление с консервационными смазками и материалами. Консервация двигателя, генератора, металлических и резино-технических изделий. Способы герметизации электроагрегатов. Расконсервация, приведение в рабочее состояние и проверка работы электроагрегатов на различных режимах нагрузки.